## APSTIPRINĀTS

SIA „Dobeles enerģija”

iepirkumu komisijas

2017.gada 29. novembra sēdē

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

KRAVAS FURGONA IEGĀDE UN ESOŠĀ ATPIRKŠANA

(ID Nr.  DE 2017/6)

# NOLIKUMS

Dobele, 2017

- Pasūtītājs un tā kontaktpersona

  - Pasūtītājs:  SIA „Dobeles enerģija”

Adrese: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Reģistrācijas Nr. 45103002039

Tālruņa Nr. 63722437;  Fakss: 63721130

Iepirkumu veic ar  SIA „Dobeles enerģija”  valdes priekšsēdētāja 01.12.2015. rīkojumu Nr. 44-r  izveidota un apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk –Komisija).

  - Iepirkuma komisijas noteiktās kontaktpersonas:

| Kontaktpersona | Kārlis Āboltiņš, kabolti@dobelesenergija.lv, 29165123 |
| --- | --- |
| Darba laiks | Darba dienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00 |

- Iepirkuma priekšmets un apraksts

  - Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

  - Iepirkuma priekšmets – kravas furgona iegāde un esošā atpirkšana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (2. un 3. pielikums).

  - Piegādājot kravas furgonu, Piegādātājs apņemas par atlīdzību atpirkt Pasūtītāja esošo kravas furgonu PEUGEOT BOXER.

  - Paredzamā kravas furgona piegādes vieta: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV 3701.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks 60 dienas no līguma parakstīšanas dienas.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami līdz 2017.gada 19.decembrim plkst.10.00. SIA „Dobeles enerģija”  birojā .

  - Ieinteresētais Pretendents piedāvājumus var iesniegt sūtot pa pastu vai personīgi nododot SIA „Dobeles enerģija” lietvedības daļā – Dobelē, E. Francmaņa ielā 6, LV-3701, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00. Ierodoties personīgi, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

  - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kuras norāda:

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

  - Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot - „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Pilnvara noformējama kā atsevišķs dokuments un pievienojams piedāvājumam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt.

  - Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši nolikuma 3. punktā minētajām prasībām.

  - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit dienas) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

- Prasības Pretendentam:

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot iepirkumā piedāvātos transportlīdzekļus.

  - Pretendentam jānodrošina piedāvātajiem transportlīdzekļiem reģistrācija CSDD uz Pircēja vārda, tehniskās apskates veikšana, OCTA līgums uz vienu gadu, pirmspārdošanas sagatavošana, degviela – vismaz 20 litri degvielas tvertnē, tehniskā dokumentācija latviešu valodā un piegādi Dobelē.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

    - Tehnisko specifikāciju (2. un 3.pielikums) sagatavo un paraksta saskaņā ar  noteiktajām prasībām;

    - Finanšu piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai, un tas jāiesniedz atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai formai (4. pielikums ).

    - Pretendentam jāiesniedz garantijas apraksts (rūpnīcas garantijas termiņi un nosacījumi, Pretendenta garantijas nosacījumi).

- Piedāvājuma izskatīšana

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Kritēriju numerācija | Vērtēšanas kritēriji | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kopējā automašīnu cena starība (bez PVN) | 60 |
| 2. | Tehniskie kritēriji | 40 |
|  | t.sk. |  |
| 2.1. | Dzinēja jauda | 5 |
| 2.2. | Kravnesība | 5 |
| 2.3. | Maksimālā piekabes masa, kas aprīkota ar bremzēm | 5 |
| 2.4. | Vietu skaits | 5 |
| 2.5. | Kravas telpas augstums | 5 |
| 2.6. | Kravas telpas garums | 5 |
| 2.7. | Kravas telpas ietilpība | 5 |
| 2.8. | Dzeltena krāsa | 5 |

6.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas metodika:

6.3.1. Vērtēšanas kritērijam “Kopējā automašīnas cena”  maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu aprēķina pēc šādas formulas :

Punktu skaits= (mazākā piedāvātā līgumcena/Pretendenta piedāvātā līgumcena) x 60

6.3.2. Vērtēšanas kritērijs “Tehniskie kritēriji” sastāv no kritēriju kopuma, kurus vērtē pēc noteiktas punktu sistēmas:

| Nr.p.k. | Kritērijs | 0 punkti | 3 punkti | 5 punkti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Dzinēja jauda (kW) | Mazāk par 80 kW | 80-95 kW | Vairāk par 95 kW |
| 2.2. | Kravnesība (kg) | Mazāk par 850 kg | 850 - 1000 kg | Vairāk par 1000 kg |
| 2.3. | Maksimālā piekabes masa, kas aprīkota ar bremzēm (kg) | Mazāk par 2000 kg | - | 2000 kg un vairāk |
| 2.4. | Vietu skaits | Šoferis+1 | - | Šoferis+2 |
| 2.5. | Kravas telpas augstums, mm | Mazāk par 1750 mm | 1750 – 1850 mm | Vairāk par 1850 mm |
| 2.6. | Kravas telpas garums, mm | Mazāk par 2500 mm | 2500-2600 mm | Vairāk par 2600 mm |
| 2.7. | Kravas telpas ietilpība, m3 | Mazāk par 7 m3 | 7 – 8 m3 | Vairāk par 8 m3 |
| 2.8. | Jumta bagāžnieks | Nav | - | Ir |
| 2.8. | Transportlīdzekļa krāsa | Cita krāsa | - | Dzeltena |

6.3.3. Kopējais iegūtais punktu skaits:

Punktu skaits= “Kopējā automašīnas cena” punktu skaits + “Tehniskie kritēriji” punktu skaits

6.4. Piedāvājums, kurš ir ieguvis lielāko punktu skaitu tiek uzskatīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Gadījumā, ja punktu skaits uzvārētajiem ir vienāds, tad tiek ņemta vērā cena.

- Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un notiks 2017.gada 19.decembrī plkst. 10.00. SIA „Dobeles enerģija” birojā.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu EUR/litrā par dīzeļdegvielu/benzīnu bez PVN un ar atlaidi.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu pēc 6.punkta.

  - Iepirkumu komisija  izvērtē  Pretendentu  piedāvājumus un  lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. Nepieciešamības gadījumos komisija ir tiesīga pretendentam  pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju  par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

  - Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.

Pielikumi:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija kravas furgona iegādei;

- Tehniskā specifikācija esošā kravas furgona pārpirkšanai;

- Finanšu piedāvājums;

- Pārdodamā kravas furgona attēls;

1.pielikums

„Kravas furgona iegāde un esošā pārpirkšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2017/6

PIETEIKUMS

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka_______________________________ (pretendenta nosaukums) iesniedz piedāvājumu iepirkumā „KRAVAS FURGONA IEGĀDE UN ESOŠĀ PĀRPIRKŠANA” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2017/6). Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

| 1. Informācija par Pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs un datums: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| Fakss: |  |
| Mājas lapas adrese: |  |
| 2. Kontaktpersona |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasts: |  |

| 3. Finanšu rekvizīti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Z.v.

2.pielikums

„Kravas furgona iegāde un esošā pārpirkšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2017/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

kravas furgona iegādei

Dobeles novads										2017.11.29

| Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
| Piedāvātā transportlīdzekļa marka (ražotāja nosaukums) un modelis: |  |
| N.p.k. | Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| 1. Vispārējās prasības |
| 1.1. | Transportlīdzekļu skaits, gab. | 1 |  |
| 1.2. | Transportlīdzekļu kategorija | N1 (vieglie komerciālie transportlīdzekļi) |  |
| 1.3. | Transportlīdzekļa ražošanas gads | 2017 |  |
| 1.4. | Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis | Jauns, iepriekš nereģistrēts un nelietots |  |
| 2. Prasības konstrukcijai |
| 2.1. | Virsbūves tips | kravas furgons, universāls |  |
| 2.2. | Pilna masa, kg | Ne vairāk kā 3000 kg |  |
| 2.3. | Virsbūves krāsa | Dzeltena vai dzeltenīga |  |
| 2.4. | Kravas telpa | Garums ne mazāk kā 2500 mm |  |
|  |  | Platums ne mazāk kā 1700 mm |  |
|  |  | Augstums ne mazāk kā 1750 mm |  |
|  |  | Divviru aizmugures durvis ar atvērumu 270 grādos, bez stikliem |  |
|  |  | Sānu bīdāmās durvis labajā pusē bez stikla |  |
|  |  | Ietilpība ne mazāk kā 11 m3 |  |
| 2.5. | Kravnesība, kg | ne mazāk kā 850 kg |  |
| 2.6. | Maksimālā piekabes masa, kas aprīkota ar bremzēm (kg) | Ne mazāk par 2000 kg |  |
| 2.7. | Durvju skaits | 2 + 1 +1 (vadītāja un pasažieru pusē + labajā sānā bīdāmās durvis + aizmugures durvis) |  |
| 2.8. | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu ) | 1+2 (dubultais pasažieru sēdeklis) |  |
| 2.9. | Degvielas veids | dīzeļdegviela |  |
| 2.10. | Riepu izmērs | Ne mazāk kā R 15 |  |
| 2.11. | Vidējais degvielas patēriņš, litros uz 100km | ne vairāk kā 9 litri/100km |  |
| 2.12. | Motora darba tilpums,cm3 | ne mazāk kā 1900 |  |
| 2.13. | Dzinēja jauda, kW | ne mazāk kā 80 kW |  |
| 2.14. | Pārnesumkārbas veids | Mehāniskā |  |
| 2.15. | Riteņu piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |  |
| 3. Ietekme uz vidi prasības |
| 3.1. | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms (kombinētā ciklā) g/km | Nav vairāk kā 180 g/km |  |
| 3.2. | Slāpekļa oksīdu (NOX) emisiju apjoms | Vismaz EURO 6 |  |
| 3.3. | Metānu nesaturošu ogļūdenražu (NHMC) emisiju apjoms | Vismaz EURO 6 |  |
| 4. Drošības prasības |
| 4.1. | Bremžu sistēma | Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) |  |
| 4.2. | Vadītāja gaisa drošības spilvens “airbags” |  |
| 4.3. | Drošības jostas uz visiem sēdekļiem |  |
| 5. Prasības funkcionalitātei |
| 5.1. | Stūres augstuma regulēšana |  |
| 5.2. | Stūres pastiprinātājs |  |
| 5.3. | Radiatora aizsargs (panna) |  |
| 5.4. | Pēc augustam regulējams vadītāja sēdeklis |  |
| 5.5. | Galvas balsti abām sēdvietām |  |
| 5.6. | Centrālā durvju slēdzene ar distances vadību ar dzinēju imobilaizeru |  |
| 5.7. | Signalizācija |  |
| 5.8. | Sakabes āķis (piekabes) |  |
| 5.9. | Papildus antikorozijas apstrāde ar bituma maisījumu |  |
| 5.10. | Elektriskie stiklu pacēlāji un elektriski regulējamie spoguļi ar apsildi |  |
| 5.11. | Degvielas bākas tilpums, l | Ne mazāka kā 60 l |  |
| 5.12. | Pastiprināta aizmugures piekare |  |
| 5.13. | Salona un kravas telpas apgaismojums |  |
| 5.14. | Riepas | Ziemas riepas komplekts, jau uzmontēts uz transportlīdzekļa diskiem + vasaras riepas, uzmontētas uz rezerves disku komplekta. |  |
| 6. Prasības komplektācijai |
| 6.1. | Jumta bagāžnieks (sķērsstieņi) |  |
| 6.2. | Medicīniskā aptieciņa atbilstoši normatīvo aktu prasībām |  |
| 6.3. | Ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) |  |
| 6.4. | Piespiedu apstāšanās – avārijas zīme |  |
| 6.5. | Auto lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
| 6.6. | Pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma ritenis |  |
| 6.7. | Atbilstošs instrumentu komplekts rezerves riteņu nomaiņai |  |
| 7. Garantija |
| 7.1. | Ražotāja garantija – ne mazāk kā trīs gadi vai 100000 km nobraukums. |  |
| 8. Papildus nodrošina |
| 8.1. | Pretendents nodrošina piedāvātā transportlīdzekļa reģistrāciju uz pasūtītāja vārda Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – veic tā pirmreizējo reģistrāciju, saņem transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un valsts reģistrācijas numura zīmi, OCTA uz 12 mēnešiem (vienu gadu) |  |
| 8.2. | Pretendents nodrošina piedāvātā transportlīdzekļa tehnisko apskati un saņem tehniskās apskates uzlīmi. |  |
| 8.3. | Piegādes termiņš - ne ilgāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 8.4. | Sagatavo auto braukšanai, papildus nodrošinot vismaz 20 l degvielas bākā. |  |
| 8.4. | SIA “Dobeles enerģija” logo un teksts uz kravas furgona priekšējās daļas, sāniem, aizmugurējām durvīm. |  |

Z.v.

3.pielikums

„Kravas furgona iegāde un esošā pārpirkšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2017/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

esošā kravas furgona pārpirkšanai

Dobeles novads										2017.11.29

| Nr.p.k. | Nosaukums | Esošā furgona parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marka | PEUGEOT |
| 2. | Modelis | BOXER |
| 3. | Reģistrācijas Nr. | FT 4643 |
| 4. | Izlaiduma gads | 2006 |
| 5. | Veids | Kravas furgons |
| 6. | Pilna masa (kg) | 3500 |
| 7. | Pašmasa (kg) | 1995 |
| 8. | Motora tilpums | 2179 |
| 9. | Motora maks.jauda (kW) | 74 |
| 10. | Degviela | Dīzeļdegviela |
| 11. | Sēdvietas | 3 |
| 12. | Nobraukums | 96 tūkst. km. |
| 13. | Tehniskā apskate | Līdz 17.07.2018. |
| 14. | Krāsa | Dzeltena SIA “Dobeles enerģija” logo, teksts uz kravas furgona priekšējās daļas, sāniem, aizmugurējām durvīm |

Ar savu parakstu apliecinu, ka, piegādājot kravas furgonu, apņemos par atlīdzību atpirkt pasūtītāja esošo kravas furgonu PEUGEOT BOXER, valsts reģistrācijas Nr FT 4643.

Z.v.

4.pielikums

„Kravas furgona iegāde un esošā pārpirkšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2017/6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehniskās specifikācijas piedāvājumu un to uzstādīšana – nodošana lietotājam darba kārtībā, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

- Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

| Pakalpojums | Summa bez PVN, EUR | PVN (21%), EUR | Summa ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Esošā kravas furgona atpirkšanas cena |  |  |  |
| Piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis: |  |  |  |
| Kopējā piedāvātā līgumcena (cenu starpība): |  |  |  |

Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

Z.v.

# Text boxes

| Amats, vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

SIA „Dobeles enerģija”

##### Iepirkuma procedūrai

“KRAVAS FURGONA IEGĀDE UN ESOŠĀ PĀRPIRKŠANA”

ID Nr. 2017/6

### Neatvērt līdz 2017.gada 19.decembrim plkst. 10:00

#### Pretendenta nosaukums un adrese